省文化厅关于下发《公共电子总阅览室

建设配置标准》的通知

各市、县（市、区）文化主管部门：

根据文化部“十二五”公共电子阅览室建设计划，我省将加大公共电子阅览室建设，现将《公共电子阅览室建设配置标准》发给你们，请参照标准，用2010年12月已下拨的省农村文化专项资金、城市文化社区活动中心、城市社区文化活动室、文化信息资源共享工程村级点等经费购置相应设备。在保证公共电子阅览室设备购置的情况下，结余经费，可因地制宜购置文化艺术活动器材、添置图书、书架、桌椅等。在公共电子阅览室建设中，要充分发挥县级支中心的作用，做好设备采购招标和基层队伍技术培训工作。

### 附件：公共电子阅览室设备配置标准（试行）

二〇一一年一月十二日

| 主题词：文化 公共电子阅览室 配置标准 通知 |
| --- |
| 安徽省文化厅 | 2011年1月12日印发 |
| 共计135份 |

### 附件：

### 公共电子阅览室设备配置标准（试行）

### 一、乡镇

- 必配项

| 序号 | 用途 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号接入 | 网络 | 互联网络或专网，带宽不低于4M | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 电视信号 | 电视电缆接口入室 | 条 | 1 | 没有有线信号的地区可以使用卫星电视信号接入。 | 电视信号应能够接收到包括中央1台等的20套以上电视节目内容。 |
| 2 | 资源管理 | PC服务器 | 1个AMD1385 /INTEL3430四核处理器或以上，2G DDR3内存，SATA硬盘1TB，支持RAID5，双千M网卡，支持远程管理，配windows或linux操作系统，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 如果采用NAS设备，则可以降低硬盘容量，或采用高端PC机。 |  |
| 3 | 资源展示 | 大屏幕 电视机 | 52英寸以上大屏幕电视，HDMI输入1组，可视比例16:9、4:3， 制式PAL/NTSC/SECAM。 | 台 | 1 | 在不使用移动播放器的地区，建议使用可识别和播放移动硬盘的电视机。 |  |
|  |  | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2000：1，光亮度不低于2500流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 | 建议用于移动播放环境 |  |
|  |  | 终端计算机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | ≥10 | 根据公共电子阅览室服务要求，PC机最低数量不应少于10台（在原有配置基础上增加6台）。 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 |  |
|  |  | 音箱 | 2.0声道以上音箱，有源，输出功率：150W，信噪比：≥80dB | 套 | 1 |  |  |
|  |  | DVD | 兼容可播放碟片DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD-R DL，防尘、防震、纠错能力强。 | 套 | 1 |  |  |

注：省级、市级、县级公共电子阅览室基本配置参照文化部已下发的标准，本表不列入。

| 4 | 网络连接 | 方案1：VPN | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，12个以上二层以太网接口。支持VPN，支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 | 用于支持VPN连接的环境，如连接政务外网等。 | 要求都要支持802.11b/g无线环境。交换机的端口数应根据设备具体数量确定。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案2：1台小型无线路由器+1台交换机。 | 小路由器：支持1个WAN口和4个10/100M全双工LAN口。支持802.11g 54M无线AP，支持NAT、DHCP服务器、动态DNS、域名过滤、MAC地址过滤和时间过滤等功能。 交换机：提供10/100M端口，全双工/半双工自适应。 | 台 | 2 | 用于一般环境，不做VPN，交换机用于扩充接口数量。 |  |
| 5 | 办公设备 | 打印机 | A4打印机；长寿命硒鼓。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 控制台 | 中央控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 应至少提供 4台PC和1-2个扩展输入端口，和同等数量音频接口。 |  |
| 7 | 软件 | 工程应用 软件 | 可以接收、识别并管理符合国家中心要求的资源数据，具备资源管理功能，提供良好的日志统计功能。 | 套 | 1 | 对于有闭路电视需求的乡镇应提供电视播出和管理功能。 |  |
|  |  | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站；具备防火墙功能，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 1 | 系统应具备数据上传功能，提供给国家中心统计。 |  |
|  |  | 杀毒软件 | 5客户端以上。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 设备远程管理软件 | 对服务点的主要设备进行桌面服务、网络管理和硬件诊断的远程管理和维护。 | 套 | 1 |  |  |

### （二）选配项

### 选配项一

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息接入 | 1 | 卫星数据接收 | 天线、Ku波段高频头、卫星DVB数据接收设备、馈线等器材构成。 | 套 | 1 | 接入条件视各地情况而定。 |

### 选配项二

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源管理 | 1 | 小型NAS存储 | 提供4个盘位，提供NAS功能，支持DHCP，数据同步，自动数据备份功能等，中文WEB界面，3TB物理容量。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 展示 | 1 | IPTV | 支持共享工程的视频、flash10资源的播放；支持网络接口：双RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 卫星机顶盒 | 能够接受文化共享工程卫星信号，能够直接连接电视机或PC机。 | 台 | 1 | 可选用广电直播星模式机顶盒。 |

### 选配项四

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源展示 | 1 | 移动播放器 | 容量250GB以上，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能，支持共享工程的视频、flash10资源的播放。 | 台 | 1 | IPTV、互联网、卫星、有线/数字电视。 |
|  | 2 | 电视机投影机 | 电视机：32英寸以上。 投影机：标准显示分辨率800*600，对比度2000：1，光亮度不低于2200流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配100英寸以上幕布。 | 台 | 1 |  |

### 选配项五

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源加工及办公区域 | 1 | 光盘刻录塔 | 可以同时刻录10张以上的DVD光盘。 | 台 | 1 |  |

### 选配项六

| 分类 | 序号 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控 机房 | 1 | 多功能一体机 | 大屏幕电视和电脑一体机，可以接收多种信号，访问互联网资源，可以通过硬盘导入数据，可以实现日志统计和上传数据功能。 | 台 | 1 |  |

二、街道

### （一）必配项

| 用途 | 序号 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用 条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号接入 | 1 | 网络 | 互联网络或专网，带宽不低于4M | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 电视信号 | 电视电缆接口入室 | 条 | 1 |  |  |
| 资源服务 | 2 | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2000：1，光亮度不低于3000流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配幕布。 | 台 | 1 | 可以用于移动播放环境。 | 幕布大小根据场地决定。 |
|  |  | 管理计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），内存2G，硬盘容量2TB以上， DVD刻录光驱，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | PC机所配CPU可以根据需要选择Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965档次以上的一种，或者Intel E7500、AMD Phenom II X4 925档次以上的一种。 |
|  |  | 终端计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），内存2G，硬盘容量160GB以上， DVD-ROM，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 10 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | 根据公共电子阅览室服务要求，PC机数量在原有配置基础上增加3台。 |
|  |  | 移动终端自助服务设备 | 15寸以上的触摸屏控制，能够通过WIFI、蓝牙、USB、3G、2G等方式，为多种手机、MP4等移动终端设备提供文化信息资源的自助服务功能，能够发布通知和消息等，能够展示社区信息，具备良好的日志记录管理功能。 | 台 | 1 |  | 移动终端自助服务设备是通过手机、笔记本、MP4等移动终端提供文化信息服务的服务设备，目前可用传统触摸屏控制台加WIFI、蓝牙AP、3G网卡，并配合信息检索和浏览软件实现，后期可通过软件升级方式提升设备服务能力。 |
| 网络连接 | 3 | 网络设备 | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，10个以上二层以太网接口。支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 |  |  |
| 控制台 | 4 | 中央控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 应至少提供 4台PC和1-2个扩展输入端口。 |  |
| 软件 | 5 | 资源服务 软件 | 能够应用和管理符合国家中心要求的资源数据。功能包括：资源分类浏览、检索、上传、下载、管理、播放、重点推荐及讨论区；用户日志；热点视频；系统设置；在线升级。 | 套 | 8 | 管理中心提供资源技术规范。 |  |
|  |  | 杀毒软件 | 随机自带，3年免费升级病毒库。 | 套 | 8 |  |  |
|  |  | 信息浏览监控软件 | 随机自带，能够屏蔽不良网站；具备防火墙功能，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 8 | 系统应具备数据上传功能。 |  |

### （二）选配项

### 选配项一

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | IPTV机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS、WMV等；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口： RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |

### 选配项二

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 移动播放器 | 容量250GB以上，支持高清数字资源播放，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 数字机顶盒 | 能够展示管理中心提供的各类资源，包括视频、图片、网页、FLASH等。 | 台 | 1 | 能够从社区的资源PC工作站上获得资源，或者通过网络从上级机构获得。 |

### 选配项四

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | DVD | 兼容可播放碟片DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-R DL，防尘、防震、纠错能力强。 | 套 | 1 |  |

三、社区

### （一）必配项

| 用途 | 序号 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 接入 | 1 | 网络 | 互联网络或专网，带宽不低于4M | 条 | 1 |  |  |
|  |  | 电视信号 | 电视电缆接口入室 | 条 | 1 |  |  |
| 资源 服务 | 2 | 投影机 | DLP显示，标准显示分辨率1024*768，对比度2000：1，光亮度不低于3000流明，投影灯泡寿命不小于3000小时，配幕布。 | 台 | 1 | 可以用于移动播放环境。 | 幕布大小根据场地决定。 |
|  |  | 管理计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），内存2G，硬盘容量1TB以上， DVD刻录光驱，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | PC机所配CPU可以根据需要选择Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965档次以上的一种，或者Intel E7500、AMD Phenom II X4 925档次以上的一种。 |
|  |  | 终端 计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），，内存2G，硬盘容量160GB以上， DVD-ROM，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 10 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | 根据公共电子阅览室服务要求，PC机数量在原有配置基础上增加7台。 |
| 网络 连接 | 3 | 网络设备 | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，4个以上二层以太网接口。支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 |  |  |
| 控制台 | 4 | 中央 控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 应至少提供 4台PC和 1-2个扩展输入端口。 |  |
| 软件 | 5 | 资源服务 软件 | 能够应用和管理符合国家中心要求的资源数据。功能包括：资源分类浏览、检索、上传、下载、管理、播放、重点推荐及讨论区；用户日志；热点视频；系统设置；在线升级。 | 套 | 4 | 管理中心提供资源技术规范。 |  |
|  |  | 杀毒软件 | 随机自带，3年免费升级病毒库。 | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 信息浏览监控软件 | 随机自带，能够屏蔽不良网站；具备防火墙功能，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | 4 | 系统应具备数据上传功能。 |  |

### （二）选配项

### 选配项一

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | IPTV机顶盒 | 支持视频格式：MPEG-2MP/ML、MPEG4 SP/ASP、MPEG4 AVC/H.264、AVS、WMV等；支持音频格式：MPEG-1/2/3，MPEG-4 AAC；支持图像格式：JPEG、BMP、PNG、GIF；支持网络接口： RJ45 10/100Base-T接口；视频输出格式：PAL/NTSC。 | 台 | 1 |  |

### 选配项二

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 移动播放器 | 容量250GB以上，支持高清数字资源播放，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能。 | 台 | 1 |  |

### 选配项三

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 数字机顶盒 | 能够展示管理中心提供的各类资源，包括视频、图片、网页、FLASH等。 | 台 | 1 | 能够从社区的资源PC工作站上获得资源，或者通过网络从上级机构获得。 |

### 选配项四

| 分类 | 设备 名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | 移动终端 自助服务设备 | 15寸以上的触摸屏控制，能够通过WIFI、蓝牙、USB、3G、2G等方式，为多种手机、MP4等移动终端设备提供文化信息资源的自助服务功能，能够发布通知和消息等，能够展示社区信息，具备良好的日志记录管理功能。 | 台 | 1 | 移动终端自助服务设备是通过手机、笔记本、MP4等移动终端提供文化信息服务的服务设备，目前可用传统触摸屏控制台加WIFI、蓝牙AP、3G网卡，并配合信息检索和浏览软件实现，后期可通过软件升级方式提升设备服务能力。 |

### 选配项五

| 分类 | 设备名称 | 配置及关键特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源服务 | DVD | 兼容可播放碟片DVD/DVD-R/DVD-RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD-R DL，防尘、防震、纠错能力强。 | 套 | 1 |  |

四、行政村

（一）必配项

| 用途 | 序号 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 接入 | 1 | 网络 | 互联网络或专网，带宽不低于2M | 条 | 1 |  |  |
| 资源 服务 | 2 | 终端计算机 | Intel Core i3 530或AMD Phenom II X4 965处理器，内存2G，硬盘容量160GB，光驱类型：DVD-ROM，19英寸以上液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | ≥4 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | 其中一台兼作网络管理服务器。根据公共电子阅览室服务要求，PC机数量在原有配置基础上增加4台（原配置为1台选配）。 |
| 网络 连接 | 3 | 网络设备 | 支持802.11 b/g,支持至少一个三层以太网接口，4个以上二层以太网接口。支持DHCP Server/client,支持NAT功能。支持内置防火墙。 | 台 | 1 |  |  |
| 其他 | 4 | 已有配置项 | 投影机/电视机/移动播放器/IPTV机顶盒等。 移动播放器（容量250GB以上，支持高清数字资源播放，具备身份认证、资源录入、日志记录、统计汇总功能。） | 套 | 1 |  | 原有配置应与新增配置集成应用。 |

（二）选配项

选配项一

| 用途 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 服务 | 管理计算机 | Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965或Intel E7500、AMD Phenom II X4 925以上（注1），内存2G，硬盘容量1TB以上， DVD刻录光驱，19英寸以上宽屏液晶显示器，配操作系统，具备系统还原功能，原厂商3年以上免费现场质保。 | 台 | 1 | 建议具备主动管理或同等远程管理技术。 | PC机所配CPU可以根据需要选择Intel Core i3 530、AMD Phenom II X4 965档次以上的一种，或者Intel E7500、AMD Phenom II X4 925档次以上的一种。 |

选配项二

| 用途 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 杀毒软件 | 3年免费升级病毒库。 | 套 | ≥4 |  | 杀毒软件 |
|  | 信息浏览监控软件 | 能够屏蔽不良网站；具备防火墙功能，抵御网络攻击；能够制定访问策略，具备上网行为管理和访问控制功能；具备用户上网信息数据采集能力。 | 套 | ≥4 | 系统应具备数据上传功能。 | 信息浏览监控软件 |

选配项三

| 用途 | 设备 名称 | 配置及相关标准 | 单位 | 数量 | 推荐使用条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制台 | 中央 控制台 | 用于切换多路视频信号，可控制DVD、投影机、音响设备，可以切换AV信号和VGA信号等。 | 台 | 1 | 应至少提供 4台PC和 1-2个扩展输入端口。 |  |